Oil Spill v. Struct
- Main
- OilSpillModel
  Para cada día
  Para cada paso de tiempo
    - Libera nuevas partículas
    - Grafica la posición de las partículas
    - Obten los campos de velocidad
    - Mueve a las partículas
    - Elimina partículas
    - Grafica las estadísticas
    - Guarda los datos

---
Revisión de algunos parámetros
Passow, U., and R.D. Hetland. 2016. What happened to all of the oil?
Oceanography 29(3):88–95, http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2016.73.
- Subsurface plume at ~1,100 m (1,000-1,400 m) and 400 m
- While rising, the plume spread laterally forming a cone, but remained predominantly within a 1–2 km radius around the leak.
- 400 m plume was less pronounced than that at 1100 m.
- Some fraction of the oil lingered in the water for many months after the leak was sealed.
- It is assumed that microbial degradation of the surface slick was slower.(implementar degradación diferencial por profundidad)

---
Revisión de algunos parámetros
Passow, U., and R.D. Hetland. 2016. What happened to all of the oil?
Oceanography 29(3):88–95, http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2016.73.
1-2 km

---
Revisión del Oil Budget Calculator (2010)
Superficie
Evaporación, quema, recolección, dispersión natural, dispersión química
Subsuperficie
Dispersión natural de subsuperficie, dispersión química de subsuperficie
Ecuaciones confusas
SurfChemDisp
VS(t-1) = [0;VS(1:end-1)]
VS(t) = cumsum(VSD)
VSD = EffectiveDischarge - …
        (Ev+Skimmed+Burned+Subsurf+SurfNatDisp+SurfChemDisp)
No considera distintos tipos de petróleo

---
Pruebas
- Lectura de NecCDFs
  - Comandos de alto nivel (eg. ncread)
  - Comandos de bajo nivel (eg. netcdf.open, netcdf.getvar, netcdf.close)
    - No reconoce fill-values
    - Requiere dividir entre 1000
    - Más líneas de comando
- Guardado de datos
  - matfile | save(...,'-v7.3') | save(...,'-v7') | save(...,'-v6')
  - Guardado por filas (paso de tiempo)
Rápido
Lento
1.7
1.4
1.4

---
Pruebas
- Guardado de imágenes / videos
  Solo guardar datos
  Solo visuallización
  Videos con visualización
  Videos sin visualización
  Imágenes sin visualización
  Imágenes con visualización
Rápido
Lento
- Funciones
    numel	length
    res	mod
    datenum datetime
    epx_fig	print
Lento
Rápido

---
Pruebas
- Disfusión-Turbulenta U = u + u' ; u' = uR ; R = -a : a
  - a = b/dt^1/2
  - a = b/dt^1/3 (Döös et al., 2011)
std(lon)
std(lat)

---
Pruebas
Degradación exponencial
thresholds = threshold_expDegr(Porcentaje,Días,TS)
thresholds = threshold_expDegr([Pz1,Pz2,PzN],[Dz1,Dz2,DzN],TS)
- thresholds = threshold_expDegr(50,4,TS)
Dia obs 4.3

---
Otras implementaciones
- Función correctLagrtTimeStep_hrs
- Interpola los archivos de viento a la malla de los archivos oceánicos
- Restringir el área de datos NetCDF a leer.
- Cuando una partícula se va a costa o se sale del dominio.
- Simular años consecutivos (datenum).
- RK4 y RK2.
- Generar más gráficos

---
Trabajo futuro
Interfáz gráfica

---
Trabajo futuro
Archivo ejecutable

---
Trabajo futuro
Adaptarlo al derrame Usumacinta, 2007

---
Trabajo futuro
- Tener listo el pronóstico de HYCOM para adaptarlo.
- Adaptar a ADCIR
- Verificar ecuaciones del OBC, 2010, o adaptar la degradación exponencial empiricamente.
OBC, 2010
ExpDeg
OBC + ExpDeg